Załącznik nr 2 do SIWZ

Numer postępowania 1/2017/EFS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ilościowe:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer + klawiatura + mysz + Windows | 17 zestawów |
|  | Oprogramowanie użytkowe | 17 szt. |
|  | Monitor | 17 szt. |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 szt. |
|  | Drukarka | 1 szt. |
|  | Antywirus | 17 szt. |
|  | Słuchawki | 10 szt. |
|  | Tablica | 3 szt. |
|  | Projektor | 3 szt. |
|  | Laptop | 6 szt. |
|  | Ekran | 3 szt. |
|  | Projektor multimedialny | 4 szt. |
|  | Zestaw głośnikowy | 3 zestawy |
|  | Powiększalnik | 2 szt. |
|  | Intercom | 3 szt. |
|  | Router i Kontroler WLAN | 1 szt. |
|  | Switch | 1 szt. |
|  | punkt dostępowy | 12 szt. |
|  | Wykonanie instalacji logicznej | Usł. |
|  | edu ROM szkoła pnadgimnazjalna | 1 szt. |
|  | Laptop | 17 szt |
|  | wskaźnik laserowy | 4 szt. |
|  | Zasilacz | 2 szt. |

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy „Wymagań minimalnych” Zamawiającego należy traktować jako parametry i wymagania minimalne.

- Komputer + klawiatura + mysz + Windows – 17 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Komputer | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta – załączyć link do strony/systemu gdzie można dokonać weryfikacji. |
| Procesor | Procesor klasy x64, 4 rdzeniowy, taktowany zegarem bazowym co najmniej 3,2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 6MB zapewniający wydajność CPU w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 6600 punktów PassMark CPU Mark (wyniki dostępne w załączniku). |
| Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
| Pamięć operacyjna | Min. 4 GB UDIMM, PC3-12800 1600MHz DDR3, 4 sloty na pamięć, z czego 3 wolne |
| Parametry pamięci masowej | Min 500GB 7200rpm, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access). Obsługująca funkcje: - DirectX 12 (API), - OpenGL 4.3 Możliwość osiągniecia max rozdzielczości 3840x2160@60Hz Z wykorzystaniem wyjścia cyfrowego oraz 1920x1200@60Hz z wykorzystaniem wyjścia analogowego |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 zgodna z PXE– złącze RJ45 |
| Obudowa i wyposażenie dodatkowe | Typu Minitower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu: Obudowa musi umożliwiać beznarzędziowe otwarcie, demontaż dysków twardych (3,5” oraz 2,5”), napędu optycznego oraz kart rozszerzeń. Wyklucza się użycie jakichkolwiek śrub. Obudowa musi być fabrycznie wyposażona w czujnik otwarcia obudowy Zasilacz o mocy maksymalnej 280 W o sprawności min 85% Wbudowane porty (min.): - 1 x VGA, - 2 x HDMI lub DisplayPort, - 8 x USB w tym: 2x USB 3.0 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy (z czego minimum 2x USB 3.0); - port sieciowy RJ-45, - 1x port szeregowy - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy - wbudowany wewnętrzny głośnik o mocy min. 1 W Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Płyta główna oznaczona logiem producenta komputera, z wbudowanymi min.: 4 złączami DIMM z obsługą do 32 GB DDR3 1600MHz pamięci RAM, 3 złączami SATA3.0 (6Gb/s) Klawiatura USB w układzie US. Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll). Nagrywarka Multi DVD +/-RW Dual Layer Wewnętrzny czytnik kart multimedialnych Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Licencja na system operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim, Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, Wbudowany system pomocy w języku polskim; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication), Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: Login i hasło, Karty z certyfikatami (smartcard), Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Udostępnianie modemu, Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. |
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: • wykonanie testu pamięci RAM • test dysku twardego • test magistrali PCI-e • test portów USB • test płyty głównej Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: • PC: Producent, model • BIOS: Wersja oraz data wydania Bios • Procesor : Nazwa, taktowanie • Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci • Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy • Monitor: producent, model, rozdzielczość System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |
| Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie musi zapewniać również ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja BIOS - data BIOS - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora na procesorze - stanie pracy wentylatora w obudowie komputera - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego) - informacja o licencji na system operacyjny Możliwość z poziomu Bios: - wyłączania/włączania selektywnego (pojedynczo) portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiędzy AHCI i IDE - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, równoległego - możliwość wyłączenia głośniczka wewnątrz obudowy - możliwość wyłącznie wirtualizacji CPU w BIOS - możliwość zaprogramowania automatycznego włączenia komputera o określonej porze - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - możliwość ustawienia następujących haseł: hasła administratora, hasła Power-On, hasła na dysk twardy - dostęp do systemu logowania zdarzeń w BIOS. System musi zapewniać logowanie co najmniej takich zdarzeń jak: update BIOS, zmiany w konfiguracji, wyczyszczenie logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy - możliwość autentykacji administratora w BIOS za pomocą podłączonego czytnika linii papilarnych przez port USB - możliwość bezpiecznego wykasowania zawartości dysku twardego |
| Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | Złącze typu Kensington umożliwiające za pomocą linki takie zabezpieczenie komputera aby nie było możliwe otworzenie obudowy Czujnik otwarcia obudowy Oczko umożliwiające zamkniecie obudowy na kłódkę Moduł TPM |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) ENERGY STAR 6.0 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE max. 24 dB – dołączyć dokument potwierdzający głośność jednostki Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
| Gwarancja | Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

- Oprogramowanie użytkowe – 17 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Pakiet biurowy | Microsoft Office Professional 2016 PL MOLP EDU (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty) instalowane na stacjach roboczych niewyłącznej i nieograniczonej czasowo lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza, narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych) spełniający następujące kryteria równoważności: Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną). Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) umożliwia wykorzystanie schematów XML obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję szablonów. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Edytor tekstów musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty Wstawianie oraz formatowanie tabel Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków Automatyczne tworzenie spisów treści Formatowanie nagłówków i stopek stron Sprawdzanie pisowni w języku polskim Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Określenie układu strony (pionowa/pozioma) Wydruk dokumentów Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 - 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję zapytań bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych Wyszukiwanie i zamianę danych Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 - 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 - 2016 Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. Edycję poszczególnych stron materiałów. Podział treści na kolumny. Umieszczanie elementów graficznych. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. Wydruk publikacji. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych. Relacji pomiędzy tabelami Formularzy do wprowadzania i edycji danych Raportów Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. Otwieranie, użytkowanie i rozbudowywanie dotychczasowo stworzonych baz danych utworzonych w aplikacji Microsoft Access 2003-2016 bez konieczności importu i ponownego eksportu Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia Zarządzanie kalendarzem Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom Przeglądanie kalendarza innych użytkowników Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach Zarządzanie listą zadań Zlecanie zadań innym użytkownikom Zarządzanie listą kontaktów Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników |

- Monitor – 17 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Wielkość: min. 21,5 cala Format ekranu: 16:9 Jasność: min. 240 cd/m2 Współczynnik kontrastu: min. 1000:1 Czas odpowiedzi: max. 5 ms Rozdzielczość maksymalna: min. 1920x1080 |
| Złącza | Min. D-Sub, Display Port, HDMI |
| Wyposażenie dodatkowe | - złącze typu Kensington Lock - Głośniki |
| Certyfikaty i standardy | ENERGY STAR 6.0, TCO 6 , EPEAT Gold , TUV-GS , CE , FCC , EAC , Rohs compliant |
| Gwarancja | Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |

- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Funkcje | - drukowanie, - kopiowanie, - skanowanie, - faksowanie |
| Parametry | - format: A4 - prędkość Druku min. 27 str./min. mono 27 str./min. kolor - szybkość skanowania dwustronnego w kolorze min. 20 ipm - procesor min. 350MHz - pamięć wbudowana min. 256MB - automatyczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie dwustronne - podajnik papieru na co najmniej 250 arkuszy - kolorowy dotykowy wyświetlacz - maksymalne miesięczne obciążenie minimum 40000 str. - wbudowany interfejs sieci przewodowej i bezprzewodowej 802.11b/g/n |
| Gwarancja | Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |

- Drukarka – 1 sztuka

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Parametry | - Format: A4 - Prędkość druku min. 25 str./min. - Czas wydruku pierwszej strony poniżej 9 sek. - Obciążenie miesięczne min. 10 000 str. - Podajnik standardowy na min. 250 arkuszy - Automatyczny druk dwustronny - Procesor min. 250 MHz - Maksymalna gramatura papieru – co najmniej 163 g/m2 |
| Gwarancja | Min. 2 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |

- Antywirus – abonament min. 2 lata – 17 licencji

Wymagana minimalna funkcjonalność

Zainstalowany program antywirusowy musi zapewniać: Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych dostarczonych w zamówieniu. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim. Pomoc techniczna w języku polskim. Ochrona antywirusowa: Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity. Wbudowany moduł ochrony przed exploitami. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. Kontrola rejestru i pliku autostartu. Sygnalizacja infekcji dźwiękiem. Kontrola autostartu – możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu. Funkcja skanowania w trybie bezczynności – umożliwiająca pełne skanowanie komputera, uruchamiana i wznawiana automatycznie, podczas gdy komputer nie jest używany. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchamianiem skanowania. Możliwość eksportu i importu ustawień programu. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu. Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. Opcja skanowania dysków przenośnych wywoływana jest automatycznie lub za dodatkowym potwierdzeniem przez użytkownika. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. Dedykowany moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego (funkcje dostępne bezpośrednio z programu pocztowego). Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail oraz tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. Aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie. Obsługa aktualizacji poprzez: eksport baz sygnatur wirusów i późniejszy ich import np. na innym komputerze. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji. Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań. Kreator nośnika startowego umożliwiający stworzenie podsystemu skanującego komputer bez udziału systemu operacyjnego. Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji. Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji. Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie. Osobista zapora połączeń sieciowych - firewall Ochrona przed atakami hakerów działającymi w sieci lokalnej i w Internecie. Kontrola aktywności sieciowej uruchomionych aplikacji (ciągłe filtrowanie wychodzącego i przychodzącego ruchu sieciowego). Powiadamianie o każdej próbie ataku na komputer. Wbudowane zestawy (schematy, profile) reguł umożliwiające szybką i prostą konfigurację programu. Automatyczne ustawianie profilu zabezpieczeń w zależności od lokalizacji komputera i rodzaju połączenia - sieć firmowa, domowa, publiczna, punkty dostępowe wi-fi itd. Ustawienie ręcznego lub automatycznego trybu pracy zapory. Tryb autopilota – inteligentne i automatyczne zatwierdzanie pytań o tworzenie reguł dla aplikacji przez zaporę sieciową. Tryb ukrycia utrudniający wykrycie komputera z poziomu innego komputera w sieci przez zamykanie nieużywanych portów – technologia SmartStealth. Automatyczne wykrywanie nowych połączeń sieciowych. Natychmiastowe informowanie o nowych, niechronionych połączeniach. Automatyczna konfiguracja (DHCP) podczas fazy startowej. Wsparcie dla protokołu IPv6. Sprawdzanie sum kontrolnych plików aplikacji mających dostęp do sieci. Wykrywanie prób nawiązania komunikacji za pośrednictwem zaufanych aplikacji, przez inne oprogramowanie. Filtrowanie pakietów ICMP. Wykrywanie i blokowanie ataków typu Port Scans, Ping of Death, Land, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Helkern, SMB Die, Lovesan. Protokoły – szczegółowa lista zablokowanych i zaakceptowanych połączeń z siecią lokalną i Internetem. Kontrola rodzicielska Konta użytkowników programu zintegrowane z kontami Windows, Administrator programu ma możliwość samodzielnego dodawania nowych użytkowników. Funkcje kontroli rodzicielskiej aktywowane w momencie logowania się do systemu. Gotowe do użycia kategorie stron dopuszczonych, w tym przynajmniej: tv, bajki, edukacja, gry i zabawy, kultura i sztuka Gotowe do użycia kategorie stron zabronionych, w tym przynajmniej: erotyka, przemoc, piractwo, narkotyki, wulgaryzmy, ekstermizm. Możliwość definiowania listy wyjątków stron dopuszczonych bez względu na przynależność do jakiejkolwiek kategorii. Możliwość definiowania własnych filtrów dozwolonych i niedozwolonych stron internetowych (czarne i białe listy). Szybkie testowanie działania (ustawień) modułu dla wybranego konta użytkownika. Możliwość kontrolowania czasu dostępu użytkownika do komputera/Internetu z możliwością określenia limitów czasowych. Limity czasowe dla kontroli dostępu do komputera/Internetu funkcjonują w oparciu o przedziały czasowe lub sumę czasu spędzonego w Internecie.

- Słuchawki – 10 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Funkcja | Stereofoniczne słuchawki z obrotowym wysięgnikiem mikrofonu. |
| Parametry techniczne | Miękkie dopasowane poduszki uszne, Wyściełany pałąk. Kontrola głośności na kablu, Wyciszenie głośników i mikrofonu, Elastyczny kabel min. 1,8m Głośniki min. 40mm, Wielokierunkowy mikrofon, Częstotliwość przenoszenia 20Hz – 20kHz, Interfejs USB, |

- Tablica – 3 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Parametry techniczne | - Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), obsługa pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem. - Przekątna obszaru interaktywnego min.: 79" - Format 4:3 - Powierzchnia tablicy: matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych; - Funkcja umożliwiająca jednoczesną pracę dziesięciu osób - Technologia rozpoznawania gestów - Czułość na nacisk: czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy. - Zasilanie z komputera za pośrednictwem kabla USB. |
| Oprogramowanie | - oprogramowanie w języku polskim - rozpoznawanie pisma odręcznego, - odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, - zrzuty video, - szybkie tworzenie figur geometrycznych. - biblioteka załączników związanych z przedmiotami szkolnymi - integracja z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). |
| Gwarancja | Min. 5 lat świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |
| Montaż | W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny za dostawę urządzenia. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami: Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic. Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy. |

- Projektor – 3 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Parametry techniczne | - Współpracujący z oferowaną tablicą - Technologia DLP - Natężenie światła min. 2.900 lumen zgodne z normą ISO 21118:2012 - Rozdzielczość min XGA, 1024 x 768, 4:3 - Współczynnik proporcji obrazu 4:3 - Stosunek kontrastu min. 20.000: 1 - Lampa min. 5.000h żywotności w trybie normalnym - Wbudowany głośnik - Pionowa korekcja geometrii obrazu - Waga poniżej 3kg |
| Złącza | (wartości minimalne) - Wejście VGA - 1szt., - Wyjście VGA - 1szt., - Wejście HDMI - 1szt., - Wejście audio mini-jack - 1szt., - Wyjście audio mini-jack - 1szt., |
| Uchwyt | - Kompatybilny z oferowanym projektorem - Możliwość montażu bezpośredniego do sufitu - Regulowana długość uchwytu |
| Gwarancja | Min. 3 lata na projektor i lampę, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |
| Montaż | W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny za dostawę urządzenia. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami: Instalacja projektora musi być na uchwycie sufitowym. Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy. |

- Laptop- 6 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Komputer | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu |
| Ekran | Matryca min. TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość FHD 1920x1080 |
| Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
| Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. |
| Procesor | Procesor klasy x64, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,3 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3MB zapewniający wydajność CPU mierzoną przez PassMark Software na poziomie min. 3900 pkt. wyniki dostępne w załączniku |
| Pamięć operacyjna | Min 8GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR4, 1600MHz. |
| Dysk twardy | Min. 256GB SSD. Dysk musi zawierać partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera. |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 |
| Porty/złącza | 4xUSB (w tym 3 x USB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, VGA, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych |
| Klawiatura | Układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. |
| WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC |
| Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD |
| Bateria | Bateria min. 6 komorowa |
| Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny . |
| Bezpieczeństwo | -złącze typu Kensington |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Waga/Wymiary | Waga urządzenia z baterią podstawową max 2,50 g, |
| Szyfrowanie | Komputer wyposażony w moduł TPM |
| System operacyjny | Licencja na system operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim, Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, Wbudowany system pomocy w języku polskim; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication), Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: Login i hasło, Karty z certyfikatami (smartcard), Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Udostępnianie modemu, Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. |
| Oprogramowanie użytkowe | Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP EDU (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty) instalowane na stacjach roboczych niewyłącznej i nieograniczonej czasowo lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza) spełniający następujące kryteria równoważności: Oprogramowanie równoważne do oprogramowania, o którym mowa powyżej, musi spełniać następujące wymagania minimalne: wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski; możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory); użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym Zamawiającego; możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego); możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO); całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie; prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) instalacji udostępnianych przez producenta poprawek w ramach wynagrodzenia; wsparcie dla formatu XML; możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów; automatyczne wypisywanie hiperłącz; możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych; możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony; możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych: w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu; prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016; tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); umożliwia wykorzystanie schematów XML wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); umożliwia tworzenie drukowanych materiałów informacyjnych poprzez: tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; edycję poszczególnych stron materiałów; podział treści na kolumny; umieszczanie elementów graficznych; wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; wstawianie oraz formatowanie tabel; wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; automatyczne tworzenie spisów treści; formatowanie nagłówków i stopek stron; śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; określenie układu strony (pionowa/pozioma); wydruk dokumentów; wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. wymagana jest zgodność z szablonami udostępnianymi przez Rządowe Centrum Legislacji, zawierającymi zestaw stylów wykorzystywanych do formatowania projektów aktów prawnych oraz makroinstrukcji służących w szczególności automatyzacji stosowania stylów, jak również weryfikacji niektórych nieprawidłowości przy redagowaniu aktu prawnego. arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych; tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie: nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych umożliwiających: drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; zapewniających zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016. Oprogramowanie równoważne nie pogorszy funkcjonalności i współpracy z innymi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego, a jego zastosowanie nie będzie wymagało żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury IT Zamawiającego. |
| Wyposażenie dodatkowe | - program antywirusowy - mysz bezprzewodowa |
| Gwarancja | Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |
| Wsparcie techniczne producenta | Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

- Ekran - 3 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Parametry | - Format: 1:1 - Powierzchnia: matowa, biała - Rozmiar powierzchni aktywnej: min. 230 x 230 cm - Statyw w zestawie - Możliwość regulacji wysokości dolnej i górnej krawędzi - Możliwość regulacji efektu keystone'a |

- Projektor Multimedialny - 4 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Parametry techniczne | - Technologia bezlampowa - Natężenie światła min. 3.000 lumen zgodne z normą ISO 21118:2012 - Rozdzielczość min 800 x 600, - Stosunek kontrastu min. 20.000: 1 - Powiększenie optyczne: min. 1,5x - Żywotność źródła światła min. 10.000h - Automatyczne korekcja geometrii obrazu |
| Złącza | (wartości minimalne) - Wejście VGA - 1szt., - Wejście HDMI - 1szt., - Wejście audio mini-jack - 1szt., - Wyjście audio mini-jack - 1szt., |
| Gwarancja | Min. 2 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |

- Zestaw głośnikowy - 3 zestawy

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Funkcja | System nagłaśniający z subwoofer'em. |
| Parametry techniczne | moc RMS: min. 300W Zakres częstotliwości: min. 40Hz - 20kHz Wbudowany bezprzewodowy system mikrofonowy Wbudowana funkcja nagrywania Regulowana głośność Regulowana głośność mikrofonu bezprzewodowego Obsługa MP3 Wyświetlacz LCD Wbudowany akumulator Złącza (min.): 1 x złącze USB, 1 x slot na karty SD, 1 x wejście na mikrofon lub instrument jack 6,3 mm, 1 x wejście AUX mini jack 3,5 mm, 1 x wejście AUX stereo cinch, |
| Wyposażenie | Przenośny system nagłaśniający Mikrofon bezprzewodowy Uchwyt do mikrofonu Zestaw słuchawkowy z nadajnikiem bezprzewodowym Okablowanie |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

- Powiększalnik - 2 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Funkcje | - Urządzenie powiększające z wbudowanym monitorem - Udostępnienie w powiększeniu obiektów znajdujących się w odległości (np. tekst na tablicy w sali wykładowej), - powiększanie tego, co znajduje się bezpośrednio pod kamerą, - wyświetlanie i powiększanie obrazu będącego lustrzanym odbiciem obiektu przed kamerą - Możliwość obsługi za pomocą pilota, - Ustawienia powiększenia zapisywane oddzielnie dla każdego z widoków, - Walizka na kółkach do transportowania. |
| Parametry techniczne | - Kamera obracana w trzech płaszczyznach, - różne tryby widoków w kolorach wysokiego kontrastu (również definiowanych przez użytkownika), - Ustawiane linie do czytania, maski I cienie, - Kamera HD z automatycznym fokusem, - Monitor HD LCD min. 22”, - Zakres powiększenia do min. 110x - Waga maksymalnie 8 kg |

- Intercom - 3 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Funkcje | Kompaktowy zestaw umożliwiający bezprzewodową komunikację głosową nauczyciela z uczniami za pomocą słuchawek i mikrofonu. Każdy zestaw musi się składać z minimum 1 nadajnika i 6 odbiorników. |
| Parametry | - Zasięg: do 50 m - Parametry dźwięku: min. 16-bit, 8KHz - Opóźnienie dźwięku: poniżej 25 ms - Możliwość zmiany kanału transmisji Nadajnik: - Rodzaj zasilania: akumulator - Czas pracy na akumulatorze: min. 10h - Możliwość zmiany poziomu głośności - Wejście audio Odbiornik: - Rodzaj zasilania: akumulator - Czas pracy na akumulatorze: min. 10h - Możliwość zmiany poziomu głośności - Wyjście audio |

- Router + Kontroler LAN - 1 sztuka

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie 19” (w zestawie muszą znajdować się odpowiednie uchwyty). Obudowa urządzenia nie może być wyższa niż 1U. |
| Zasilanie | Maksymalna moc pobierana przez urządzenie nie może przekraczać 60W. |
| Elementy mechaniczne | Urządzenie nie może posiadać wbudowanego dysku/dysków twardych. |
| Interfejsy | Minimum 8 konfigurowalnych portów RJ45 (WAN/LAN/DMZ) |
| Tryby pracy | Urządzenie musi umożliwiać konfigurację trybu router, trybu bridge oraz hybrydowo (router i bridge jednocześnie). |
| Obsługa łączy 3G | Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa porty USB umożliwiające podłączenie adaptera 3G i realizację za pośrednictwem w/w adaptera łącza zapasowego. |
| Protokoły Routingu | Urządzenie musi wspierać routing statyczny, protokoły RIPv1/v2 oraz OSPF |
| VLAN 802.1q | Urządzenie musi umożliwiać kreowanie interfejsów VLAN 802.1q. Funkcjonalność ta musi być dostępna w standardzie (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) |
| IDS/IPS | Urządzenie musi pozwalać na aktywację funkcjonalność IDS/IPS (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) na okres minimum 2 lat |
| Anty Virus | Urządzenie musi pozwalać na aktywację ochrony antywirusowej (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) na okres minimum 2 lat |
| Anty Spam | Urządzenie musi pozwalać na aktywację ochrony anty spam (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) na okres minimum 2 lat |
| Filtr stron internetowych | Urządzenie musi pozwalać na aktywację filtra stron internetowych (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) na okres minimum 2 lat |
| VPN | Obsługa co najmniej 300 równoczesnych połączeń IPSec VPN/L2TP. Obsługa co najmniej 50 równoczesnych połączeń SSL VPN. Funkcjonalność ta musi być dostępna w standardzie (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów). Dodatkowo musi istnieć możliwość rozszerzenia ilości równocześnie obsługiwanych połączeń SSL VPN poprzez zakup dodatkowej licencji do minimum 150. |
| Wysoka dostępność | Urządzenie musi wspierać tryb wysokiej dostępności. W przypadku awarii głównego urządzenia, odpowiednio skonfigurowane urządzenie zapasowe musi przejąć obsługę sieci bez ingerencji administratora. |
| Monitorowanie oraz raportowanie zdarzeń | W zestawie z urządzeniem musi być dostarczone nieodpłatnie oprogramowanie pozwalające na zbieranie informacji o zdarzeniach zachodzących na tym urządzeniu oraz na generowanie różnego rodzaju raportów (np. najczęściej odwiedzane strony internetowe, rodzaj czy wielkość ruchu generowanego przez poszczególnych użytkowników) |
| Kształtowanie Pasma | Urządzenie musi umożliwiać elastyczne zarządzanie przepustowością, bezpośrednio na interfejsach jak i pozwalać na zdefiniowanie odpowiedniego pasma dla konkretnych portów i protokołów sieciowych. W przypadku aktywnej licencji IDS/IDP musi istnieć również możliwość definiowania pasma dla wybranych aplikacji. |
| Wydajność | Przepustowość dla firewall’a nie powinna być mniejsza niż 5000 Mbps Przepustowość UTM (aktywowane moduły AV, IDP, Firewall) nie powinna być mniejsza niż 400 Mbps |
| Maksymalna liczba równoczesnych sesji | Maksymalna liczba równolegle obsługiwanych sesji nie może być mniejsza niż 100000. |
| Zarządzanie WLAN | Urządzenie musi posiadać funkcję kontrolera Punktów Dostępowych sieci bezprzewodowej Możliwość podłączenia i zarządzania min. 12 Punktów Dostępowych |
| Pozostałe | Urządzenie musi być kompatybilne z oferowanym Switchem i Punktami Dostępowymi i pochodzić od tego samego producenta. |
| Gwarancja | Minimum 5 lat gwarancji w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) na oferowane urządzenie |
| Serwis | W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym niż 5 lat. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

- Switch - 1 sztuka

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie 19” |
| Pamięć/procesor | Min: 128MB FLASH : 16MB Procesor: 700 MHz |
| Interfejsy 1Gb | Minimum 24 gigabitowe interfejsy RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE i 4 interfejsy Dual Personality (SFP 100/1000 Mbps/RJ-45 10/100/1000 Mbps) |
| Wydajność | Pojemność przełączania nie mniejsza niż 5 Gbps Prędkość przesyłania nie mniejsza niż 41 Mbps Bufor pakietu nie mniejszy niż 1500 KB Tabela adresów MAC nie mniejsza niż 16K |
| Zgodność ze standardami | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3z 1000BASE-X • IEEE 802.3af PoE • IEEE 802.3at PoE Plus • IEEE 802.3az EEE • IEEE 802.3x flow control • IEEE 802.3ad LACP aggregation • IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • IEEE 802.1Q VLAN Tagging • IEEE 802.1p Class of Service (CoS) Prioritization • IEEE 802.1X port authentication |
| Odporność i dostępność | • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • IEEE 802.3ad LACP (Max # Trunks/Links per Trunk): 8/8 • Loop guard • ErrDisable recovery • MRSTP • Dual configuration files • Dual images |
| Bezpieczeństwo | • 802.1X • Port security • Layer 2 MAC filtering • Layer 3 IP filtering • Layer 4 TCP/UDP socket filtering • Static MAC forwarding • Multiple RADIUS servers • Multiple TACACS+ servers • 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS • Login authentication by RADIUS • Login authentication by TACACS+ • TACACS+ accounting • Authorization on RADIUS • Authorization on TACACS+ • SSL • MAC freeze • DHCP snooping • ARP inspection • Static IP-MAC-Port binding • Policy-based security filtering • Port isolation • IP source guard • MAC search • Guest VLAN • ACL packet filtering (IPv4/IPv6) • CPU protection • Interface related trap enable/disable (by port) |
| Zarządzanie ruchem i QoS | • No. of hardware queues per port: 8 • 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ • Storm control: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF) • Port-based rate limiting (ingress/egress) • Rate limiting per IP/TCP/UDP per port • Policy-based rate limiting • 802.3x flow control • 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, SPQ/WFQ combination capable) • DiffServ (DSCP |
| Layer 2 Multicast | • L2 multicast • IGMP snooping (v1, v2, v3) • IGMP snooping Fast Leave • Configurable IGMP snooping timer and priority • IGMP snooping statistics • IGMP throttling • MVR support • IGMP filtering • IGMP snooping immediate leave • IGMP proxy mode & snooping mode selection • MLD snooping |
| Zarządzanie siecią | • SNMP v1, v2c, v3 • SNMP trap group • RMON (1, 2, 3, 9) • ICMP echo/echo reply • Syslog • IEEE 802.1AB LLDP • IEEE 802.1AB LLDP-MED |
| Zarządzanie IPv6 | • IPv6 over Ethernet (RFC 2464) • IPv6 addressing architecture (RFC 4291) • Dual stack (RFC 4213) • ICMPv6 (RFC 4443) • Path MTU (RFC 1981) • Minimum path MTU size of 1280 (RFC 5095) • Encapsulation for maximum PMTU of 1500 • Neighbor discovery (RFC 4861) • DHCPv6 relay • Default DHCP client mode |
| Zarządzanie urządzeniem | • Web interface • Management through SNMP • Remote firmware upgrade by Web • Configuration saving and retrieving • Configure clone • DHCP relay per VLAN • DHCP client • Daylight saving • NTP • Port mirroring • Scheduled PoE |
| MIB | • RFC 1066 TCP/IP-based MIB • RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB • RFC 1493 bridge MIB • RFC 1643 Ethernet MIB • RFC 1757 RMON Group 1, 2, 3, 9 • RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB • RFC 2233 SMIv2 MIB • RFC 2358 Ethernet-like MIB • RFC 2674 bridge MIB extension • RFC 2819, 2925 remote management MIB • RFC 3621 power Ethernet MIB • RFC 4022 management information base for transmission control protocol • RFC 4113 management information base for user datagram protocol • RFC 4292 IP forwarding table MIB • RFC 4293 Management Information Base (MIB) for IP |
| Certyfikaty | Bezpieczeństwo • LVD • BSMI EMC • FCC Part 15 (Class A) • CE EMC (Class A) • BSMI EMC RoHS • Level A |
| Pozostałe | Urządzenie musi być kompatybilne z oferowanym Routerem i Punktami Dostępowymi i pochodzić od tego samego producenta. |
| Gwarancja | Minimum 5 lat gwarancji w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) na oferowane urządzenie |
| Serwis | W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym niż 5 lat. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

- Punkt dostępowy - 12 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu do sufitowego. Dodatkowo musi imitować czujniku dymu. |
| Ilość portów | Urządzenie w standardzie musi posiadać 1 port LAN |
| Zasilanie | Punkt dostępowy musi umożliwiać jego zasilanie z PoE, Maksymalny pobór mocy ma wynosić 9W |
| Funkcje WLAN | Urządzenie musi: posiadać co najmniej dwa radia być wyposażone w co najmniej cztery anteny, o mocy nie mniejszej niż 3 dBi jednocześnie obsługiwać dwa zakresy częstotliwości 2.4 GHz i 5 GHz wspierać standard 802.11AC wspierać: WMM, WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise ilość obsługiwanych SSID nie może być mniejsza niż 16 |
| Funkcje sieci | Urządzenie musi obsługiwać: VLAN, klient DHCP |
| Zarządzanie | Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania przez kontroler WiFi |
| Zgodność ze standardami | Urządzenie musi być zgodne z: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, |
| Certyfikaty | Urządzenie musi posiadać certyfikaty: ETSI EN 300 328 V1.7.1 : 11-2006 EN 301 893 V1.5.1 FCC Part 15.247 FCC Part 15E LP0002 EN 60601-1-2 : 2007 EN 301 489-1 V1.8.1: 11-2008 EN 301 489-17 V2.1.1: 05-2009 EN55022:2010 EN55024:2010 EN61000-3-2/-3 FCC Part 15.107 BSMI CNS13438.99; CNS14336:99 EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 IEC 60950-1: 2005 BSMI |
| Zasilanie | 12 V DC, 1 A |
| Pozostałe | Urządzenie musi być kompatybilne z oferowanym Routerem i Switchem i pochodzić od tego samego producenta. Sprzęt musi pochodzić z polskiego kanału dystrybucji |
| Gwarancja | Minimum 5 lat gwarancji w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) na oferowane urządzenie |
| Serwis | W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym niż 5 lat. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

- Wykonanie instalacji logicznej

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Parametry | Wykonanie 12 przyłączy logicznej szkolnej sieci komputerowej w celu podłączenie punktów dostępowych na korytarzach szkoły. |
| Wymagania | Kompletne wdrożenie rozwiązania do pracy wraz instalacją, montażem, konfiguracją urządzeń w taki sposób aby były gotowe do pracy. Wykonawca zaprojektuje i wykona poziome i pionowe okablowanie strukturalne w postaci wieloparowej skrętki miedzianej kat. 5e. Kabel instalacyjny należy układać w kanałach kablowych PCV zgodnie z obowiązującymi normami. Sieć łączności bezprzewodowej należy zrealizować na podstawie projektu wykonawczego. Koncepcja sieci bezprzewodowej zakłada umieszczenie punktów dostępowych na korytarzach budynku (jeżeli to możliwe to na suficie). Umożliwi to montaż urządzeń na odpowiedniej wysokości, co z kolei będzie miało wpływ na fizyczne bezpieczeństwo i estetykę rozwiązania. Punkty dostępowe i kontroler sieci bezprzewodowej będą wykorzystywać do transmisji danych i komunikacji wewnętrznej z istniejącą sieć LAN Zamawiającego zmodernizowaną w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Zasilanie punktów dostępowych za pomocą standardu Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, co umożliwi wykorzystanie kabli sygnałowych do doprowadzenia zasilania do punktów dostępowych. Integracja sieci szkolnej do pracy z routerem (wymagana zmiana konfiguracji sieci szkolnej). Zalecenia wykonawcze 1) Prace instalacyjne należy zorganizować tak, aby Zamawiający w godzinach pracy nie był pozbawiony usług sieciowych. 2) Wszystkie urządzenia z wyjątkiem punktów dostępowych należy zamontować w szafie typu rack. 3) Wykonawca przeszkoli trzech wybranych administratorów z zarządzania infrastrukturą w siedzibie Zamawiającego. 4) Wykonawca nie może naruszyć elewacji budynków; po zakończeniu prac montażowych elewację oraz ściany należy doprowadzić do stanu pierwotnego, 5) Kable mogą przechodzić przez stropy i ściany tylko poprzez przepusty wykonane z rurek winidurowych lub koryt PCV. 6) Należy zachować drożność kabla w duktach: kanały instalacyjne odpowiednio większej średnicy, kanały prowadzone możliwie prostymi odcinkami. 7) Kabel między gniazdem, a panelem krosowniczym musi być wykonany z jednego odcinka, niedopuszczalne jest łączenie kabla np. w puszkach rozgałęźnych. 8) Do każdego przyłącza logicznego (wkładu RJ45) biegnie jeden kabel logiczny, niedopuszczalne jest instalowanie kilku wkładów RJ45 na jednym kablu. 9) Należy oznaczać kable po obu końcach, tak aby można było łatwo je zidentyfikować. Oznaczenie musi być trwałe i jednoznaczne. |

- Edu ROM szkoła pnadgimnazjalna -  1 komplet

| Nazwa komponentu | Wymagana minimalna funkcjonalność |
| --- | --- |
| Funkcje | Multimedialne lekcje – Matematyka, Fizyka, Chemia, Biologia, Przedsiębiorczość. Edukacyjny program komputerowy obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania wskazanych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej. |

21. Laptop - 17 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Komputer | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. |
| Ekran | Matryca TFT, min. 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość min. HD 1366x768, |
| Obudowa | Obudowa komputera matowa. Zawiasy metalowe |
| Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
| Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa musi umożliwiać montaż 2 dysków. |
| Procesor | Procesor klasy x64,2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 3000 pkt CPU mierzoną przez PassMark Software dostępny w załączniku |
| Pamięć operacyjna | Min 8GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz. |
| Dysk twardy | Min 500GB, prędkość obrotowa min 5400rpm zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna Obsługująca funkcje: • DX12 • OGL 4.4 Karta graficzną osiągająca min. 830 pkt w teście Videocard Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net/) |
| Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera w obudowę komputera |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 – RJ 45 |
| Porty/złącza | (wymagania minimalne) 2 porty USB z czego jeden USB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC. |
| Klawiatura | Klawiatura, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. |
| WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC |
| Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD |
| Bateria | Bateria – min. 4 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. Załączyć ulotkę produktu potwierdzającą czas pracy. |
| Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny max 50W |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości -modele zainstalowanych dysków twardych - model zainstalowanego napędu optycznego Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password Możliwość ustawienia hasła Administratora i użytkownika BIOS Możliwość włączania/wyłączania wirutalizacji z poziomu BIOSU Możliwość ustawienia kolejności bootowania Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
| Bezpieczeństwo | - złącze typu Kensington |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) ENERGY STAR 6.1 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
| Waga/Wymiary | Waga urządzenia z baterią podstawową max 2kg, |
| Szyfrowanie | Komputer wyposażony w moduł TPM |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Home PL 64bit lub równoważny z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne, spełniający poniższe warunki: graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniają działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory. |
| Oprogramowanie użytkowe | Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP EDU (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty) instalowane na stacjach roboczych niewyłącznej i nieograniczonej czasowo lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza) spełniający następujące kryteria równoważności: Oprogramowanie równoważne do oprogramowania, o którym mowa powyżej, musi spełniać następujące wymagania minimalne: wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski; możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory); użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym Zamawiającego; możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego); możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO); całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie; prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) instalacji udostępnianych przez producenta poprawek w ramach wynagrodzenia; wsparcie dla formatu XML; możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów; automatyczne wypisywanie hiperłącz; możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych; możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony; możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych: w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu; prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016; tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); umożliwia wykorzystanie schematów XML wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 526); zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); umożliwia tworzenie drukowanych materiałów informacyjnych poprzez: tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; edycję poszczególnych stron materiałów; podział treści na kolumny; umieszczanie elementów graficznych; wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; wstawianie oraz formatowanie tabel; wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; automatyczne tworzenie spisów treści; formatowanie nagłówków i stopek stron; śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; określenie układu strony (pionowa/pozioma); wydruk dokumentów; wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. wymagana jest zgodność z szablonami udostępnianymi przez Rządowe Centrum Legislacji, zawierającymi zestaw stylów wykorzystywanych do formatowania projektów aktów prawnych oraz makroinstrukcji służących w szczególności automatyzacji stosowania stylów, jak również weryfikacji niektórych nieprawidłowości przy redagowaniu aktu prawnego. arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych; tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie: nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych umożliwiających: drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; zapewniających zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016. Oprogramowanie równoważne nie pogorszy funkcjonalności i współpracy z innymi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego, a jego zastosowanie nie będzie wymagało żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury IT Zamawiającego. |
| Wyposażenie dodatkowe | - program antywirusowy - mysz USB |
| Gwarancja | Min. 2 lata świadczona w placówce autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

22.Wskaźnik laserowy - 4 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Funkcje | Prezenter multimedialny USB z wbudowanym wskaźnikiem laserowym służący do prowadzenia prezentacji szkoleń, wykładów. Wbudowane przyciski muszą pozwalać na przewijanie slajdów oraz obrazu (góra, dół). Dołączony w zestawie odbiornik USB musi zapewniać łączność radiową aż do 15 metrów. Urządzenie powinno współpracować z każdym komputerem i systemem operacyjnym i być wykrywane przez system jako dodatkowa klawiatura. |

23.Zasilacz - 2 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Funkcje | Uniwersalny zasilacz prądu stałego i przemiennego przeznaczony do użytku szkolnego. Może być stosowany w doświadczeniach z elektryczności i magnetyzmu wymagających użycia prądu stałego i/lub przemiennego o natężeniu nieprzekraczającym 6 A. Maksymalna wartość napięcia wyjściowego zasilacza wynosi 13 V. Możliwość ustawienia napięcia wyjściowego od 1V do 13V. Zasilacz musi posiadać bezpiecznik zwłoczny topikowy oraz elektroniczne zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe (przeciwzwarciowe). |